## Slide 1
Vom Blatt Papier zum Datensatz
Was die EPBD 2024/1275 für Energieausweis, Gebäudepass und Renovierungspass bedeutet — und wie eine Umsetzung aussieht, die man vorführen kann. Dipl.-Ing. Rolf Krause · ingenieurbüro rolf krause · 60 Minuten · Stand 6. September 2026
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 1
Notes: Vor Beginn: Taste T startet die Uhr. Chips mit Fundstelle öffnen das amtliche PDF rechts als Panel; B öffnet das Register aller Fundstellen.

## Slide 2
FAHRPLAN
Neun Stationen in sechzig Minuten
00–05
Einstieg. Warum ein Ausweis als Dokument nicht mehr reicht.
05–12
Die Fristen. Was wann gilt — und was noch aussteht.
12–22
Die Rechtsgrundlagen. GModG im Wortlaut, EPBD Artikel für Artikel.
22–30
Der digitale Energieausweis. 31 Pflichtangaben, vier digitale Merkmale.
30–38
Der Gebäudepass. Akte statt Momentaufnahme, sieben Lesestufen.
38–47
Der Renovierungspass. Ein Fall, durchgerechnet: H → D → A+.
Fundstelle: GModG · BGBl. S. 1 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/bund/GmodG-letzte.pdf#page=1
Fundstelle: EPBD · ABl. S. 1 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=1
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 2

## Slide 3
01
Warum das Dokument nicht mehr reicht
Ziel: das Problem in einem Bild · 5 Minuten
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 3

## Slide 4
01 · EINSTIEG
Der Ausweis altert vom ersten Tag an — das Gebäude nicht
Der Energieausweis, wie wir ihn kennen, ist eine Momentaufnahme auf Papier. Ein Gebäude verändert sich über Jahrzehnte. Der Ausweis bleibt stehen.
Kernaussage Die EPBD dreht das um. Sie verlangt Daten, die maschinell lesbar sind, an einer Datenbank hängen, fortgeschrieben werden und einen Weg in die Zukunft beschreiben. Aus einem Dokument wird ein Datensatz mit Lebenslauf.
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 4
Notes: Ich zeige Ihnen heute keine Präsentation über eine Richtlinie. Ich zeige Ihnen ein Haus von 1971 mit Ölkessel — und was mit seinen Daten passiert, wenn man die Richtlinie ernst nimmt.

## Slide 5
01 · EINSTIEG
Das Beispiel, das den ganzen Vortrag trägt
Einfamilienhaus · Baujahr 1971 · 287 m² ungedämmt, einfach verglast, Ölkessel
Jahr
Station
Endenergie
1971
Bau mit Ölkessel
heute
Ist-Zustand, Klasse H
331 kWh/(m²·a)
2027–29
Gebäudehülle und Fenster → D
105,5
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 5
Notes: Dieses Haus kommt in Abschnitt 06 wieder — dort durchgerechnet. Hier nur das Bild setzen: Zeitachse statt Blatt.

## Slide 6
02
Die Fristen — was wann gilt
Ziel: Orientierung ohne Paragrafenschlacht · 7 Minuten
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 6

## Slide 7
02 · DIE FRISTEN
Die wichtigste Zahl ist nicht 2050
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 7
Notes: Die wichtigste Zahl auf dieser Folie ist nicht 2050. Es ist 2029. Wer heute einen Ölkessel einbaut, hat in drei Jahren eine Quote am Bein — und in vier eine höhere.

## Slide 8
02 · DIE FRISTEN
Was wann gilt — mit Grundlage
Datum
Was gilt
Grundlage
29.05.2026
Umsetzungsfrist EPBD: neue Ausweis-Skala A–G und Renovierungspass-System — die deutsche Umsetzung steht aus
29.07.2026
GModG in Kraft: pauschale 65-%-Erneuerbaren-Pflicht und Betriebsverbot alter Kessel entfallen
01.01.2028
Neubauten öffentlicher Einrichtungen als Nullemissionsgebäude; Lebenszyklus-GWP ab 1.000 m²
01.01.2029
Neu eingebaute fossile Heizungen: mindestens 10 % CO₂-neutrale Brennstoffe
01.01.2030
Fundstelle: Art. 12 · S. 29 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=29
Fundstelle: Art. 19 · S. 38 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=38
Fundstelle: GModG · S. 1 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/bund/GmodG-letzte.pdf#page=1
Fundstelle: Art. 7 · S. 23 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=23
Fundstelle: § 10a · S. 47 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/bund/GmodG-letzte.pdf#page=47
Fundstelle: § 43 · S. 9 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/bund/GmodG-letzte.pdf#page=9
Fundstelle: § 43 · S. 9 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/bund/GmodG-letzte.pdf#page=9
Fundstelle: Art. 7 · S. 23 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=23
Fundstelle: § 43 · S. 9 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/bund/GmodG-letzte.pdf#page=9
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 8
Notes: Ehrlichkeitsgrenze aktiv aussprechen. Bei Rückfrage zu 2029: § 43 öffnen, Absatz 1 im Wortlaut zeigen — kommt auf der übernächsten Folie ohnehin.

## Slide 9
03
Die Rechtsgrundlagen — im Wortlaut
Ziel: die Pflichten belegen, nicht behaupten · 10 Minuten
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 9

## Slide 10
03 · RECHTSGRUNDLAGEN
Zwei Ebenen greifen ineinander
Wer über Pflichten spricht, sollte sagen können, woraus sie folgen. Deshalb heute: jede Pflicht mit Fundstelle — zum Anklicken.
Das GModG sagt über sich selbst: „Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1275 …“
Fundstelle: EPBD 2024/1275 · Titelseite → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=1
Fundstelle: GModG · BGBl. 2026 I Nr. 226 · S. 1 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/bund/GmodG-letzte.pdf#page=1
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 10

## Slide 11
03 · RECHTSGRUNDLAGEN · GMODG
§ 43 — die „Bio-Treppe“
Diese Norm bestimmt den zeitlichen Zuschnitt jedes Sanierungsfahrplans.
Fundstelle: § 43 Abs. 1 · BGBl. S. 9 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/bund/GmodG-letzte.pdf#page=9
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 11
Notes: Das Gesetz verbietet den Gaskessel nicht. Es macht ihn ab 2029 schrittweise teurer im Betrieb — und wer das im Fahrplan berücksichtigt, tauscht ihn vorher.

## Slide 12
03 · RECHTSGRUNDLAGEN · GMODG
§ 43 — die Erfüllungswege der weiteren Absätze
Absatz 3 · Solarthermie Gilt 2029 bis Ende 2034 als erfüllt bei mindestens 0,04 m² Aperturfläche je m² Nutzfläche (bis zwei Wohnungen) bzw. 0,03 m² (mehr als zwei Wohnungen). Für einen Anrechnungsanteil über 15 % ist ein Nachweis durch eine fachkundige Person oder eine Unternehmererklärung nötig.
Absatz 4 · Lüftung mit Wärmerückgewinnung Erfüllt die Pflicht 2029 bis Ende 2034, wenn der Wärmerückgewinnungsgrad mindestens 73 % erreicht, die Leistungszahl mindestens 10 beträgt und die Anlage das gesamte Gebäude versorgt.
Absatz 5 · Wärmepumpen-Hybridheizung Anforderung gilt als erfüllt, wenn die Wärmepumpe im Teillastpunkt A nach DIN EN 14825 mindestens 30 % (bivalent alternativ: 40 % ) der Spitzenlast erbringt.
Absatz 7 · Irreparabler Ausfall Bei irreparablem Ausfall der Heizung gelten Übergangsfristen von zwölf Monaten .
Diese Wege werden im Gespräch mit Eigentümern regelmäßig gebraucht — es lohnt, sie zu kennen.
Fundstelle: § 43 · BGBl. S. 9 f. → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/bund/GmodG-letzte.pdf#page=9
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 12

## Slide 13
03 · RECHTSGRUNDLAGEN · GMODG
§ 85 — Angaben im Energieausweis: 31 Nummern
Nr. 14 Anteil erneuerbarer Energie · Nr. 16 betriebsbedingte Treibhausgasemissionen · Nr. 31 Berechnungsverfahren
Nr. 17 Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen nach dem Bericht des § 88b, Phasen A bis C — ab 1.1.2028 für Neubauten über 1.000 m², ab 1.1.2030 für alle Neubauten.
Nachgeprüft am Gesetzestext Die beiden „digitalen“ Angaben stehen im verkündeten GModG — als Nr. 26 : Ja/Nein, ob das Gebäude auf externe Signale reagieren und den Energieverbrauch anpassen kann. Nr. 27 : Ja/Nein, ob das Wärmeverteilungssystem mit niedrigen oder effizienten Temperaturen betrieben…
Hinweis aus der Vorbereitung Die Einzelnorm-Seiten der bekannten Rechtsportale zeigten am 06.09.2026 noch die alte Fassung mit 20 Nummern. Im Zweifel gilt das Bundesgesetzblatt, nicht das Portal.
Fundstelle: § 85 Abs. 1 · BGBl. S. 29–30 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/bund/GmodG-letzte.pdf#page=29
Fundstelle: § 88b · S. 31 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/bund/GmodG-letzte.pdf#page=31
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 13
Notes: Damit wachsen Energieausweis und Ökobilanz im Gesetz zusammen (Nr. 17 ↔ § 88b). Bei Zweifel im Publikum: Chip öffnen, Seite 29, Nummern 26 und 27 zeigen.

## Slide 14
03 · RECHTSGRUNDLAGEN · EPBD
Artikel 12 — der Renovierungspass steht in der Richtlinie
Er gilt für alle Gebäude, auch für Wohngebäude — die Norm nimmt ausdrücklich die einzelne Wohnung mit. Eine Beschränkung auf Nichtwohngebäude gibt es nicht.
Fundstelle: Art. 12 · ABl. S. 29 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=29
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 14
Notes: Der Renovierungspass ist nicht Zukunftsmusik — er steht seit April 2024 im europäischen Recht, mit Frist Mai 2026, und er gilt ausdrücklich auch für die einzelne Wohnung. Was fehlt, ist die deutsche Umsetzung. Bis dahin ist er ein fachliches Dokument, das man freiwillig erstellen kann — und Absatz 3 sieht ausdrücklich vor, ihn zusammen mit dem Energieausweis auszustellen.

## Slide 15
03 · RECHTSGRUNDLAGEN
Fünf Punkte, die der Gesetzgeber liefern muss — und die im GModG nicht enthalten sind
Art. 12
Was fehlt
Beleg
Abs. 1
Das System selbst auf Grundlage des gemeinsamen Rahmens — Frist war der 29. Mai 2026.
Abs. 2
Die Entscheidung freiwillig oder verbindlich. Deutschland hat sie nicht getroffen; solange bleibt der Pass freiwillig.
Abs. 3
Die Erlaubnis zur gemeinsamen Ausstellung mit dem Energieausweis — genau der Weg, der für einen Energieberater praktikabel wäre.
Abs. 6
Ein digitales Instrument zur Erstellung und Aktualisierung.
Abs. 7
Fundstelle: Anh. VIII · S. 64 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=64
Fundstelle: Art. 12 · S. 29 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=29
Fundstelle: Art. 12 · S. 29 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=29
Fundstelle: Art. 12 · S. 29 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=29
Fundstelle: Art. 22 · S. 41 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=41
Fundstelle: GModG · gesamtes Dokument → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/bund/GmodG-letzte.pdf#page=1
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 15

## Slide 16
03 · RECHTSGRUNDLAGEN · EPBD
Die Pflichten Artikel für Artikel — Gebäude und Fahrplan
Artikel
Worum es geht
Was verlangt wird
Beleg
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 16
Notes: Nicht vorlesen. Nur Art. 12 ansteuern (hervorgehoben). Der Rest ist Nachschlagetabelle — Register mit B .

## Slide 17
03 · RECHTSGRUNDLAGEN · EPBD
… Daten, Ausweis und Datenbank
Artikel
Worum es geht
Was verlangt wird
Beleg
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 17
Notes: Hier nur Art. 19 ansteuern (hervorgehoben). Alles Weitere beantwortet das Register.

## Slide 18
03 · RECHTSGRUNDLAGEN
Was davon im deutschen Recht angekommen ist
Thema
Frist
EPBD
GModG
Stand
Digitaler, maschinenlesbarer Energieausweis
29.05.2026
„Er ist digital in einem maschinenlesbaren Format auszustellen.“
umgesetzt
Angaben im Ausweis (31 Nummern)
u. a. Nr. 26 externe Signale, Nr. 27 Niedertemperatur
Skala A–G, A nur für Nullemission
Fundstelle: Art. 19 · S. 38 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=38
Fundstelle: § 79 Abs. 2 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/bund/GmodG-letzte.pdf#page=26
Fundstelle: Anhang V · S. 59 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=59
Fundstelle: § 85 Abs. 1 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/bund/GmodG-letzte.pdf#page=29
Fundstelle: Art. 19 + Anh. V → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=38
Fundstelle: § 86 Abs. 3/4 · S. 30 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/bund/GmodG-letzte.pdf#page=30
Fundstelle: Art. 2 Nr. 25 · S. 18 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=18
Fundstelle: § 3 Nr. 25a · S. 46 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/bund/GmodG-letzte.pdf#page=46
Fundstelle: Art. 7 Abs. 2 · S. 23 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=23
Fundstelle: § 85 Nr. 17 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/bund/GmodG-letzte.pdf#page=29
Fundstelle: § 88b · S. 31 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/bund/GmodG-letzte.pdf#page=31
Fundstelle: Art. 13 Abs. 9 · S. 31 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=31
Fundstelle: § 56 · S. 11 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/bund/GmodG-letzte.pdf#page=11
Fundstelle: Art. 13 Abs. 7/8 · S. 30 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=30
Fundstelle: § 43 · S. 9 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/bund/GmodG-letzte.pdf#page=9
Fundstelle: Art. 9 · S. 24 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=24
Fundstelle: § 40 · S. 23 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/bund/GmodG-letzte.pdf#page=23
Fundstelle: Art. 10 · S. 28 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=28
Fundstelle: § 106 Abs. 2 · S. 33 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/bund/GmodG-letzte.pdf#page=33
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 18
Notes: Nicht zeilenweise vorlesen. Kernbotschaft: der Ausweis ist angekommen, § 43 ist sogar strenger als die EU. Die Lücke kommt auf der nächsten Folie.

## Slide 19
03 · RECHTSGRUNDLAGEN
… und was noch offen ist
Thema
Frist
EPBD
GModG
Stand
Renovierungs pass — Fahrplan in Etappen
29.05.2026
Begriff kommt im GModG nicht vor — Volltextsuche: null Treffer, auch nicht als „Sanierungsfahrplan“
offen
Nationale Gebäudedatenbank
Keine entsprechende Regelung im Gesetz
Digitale Schnittstelle, Zugang für Banken und Käufer
Fundstelle: Art. 12 + Anh. VIII → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=29
Fundstelle: Art. 22 · S. 41 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=41
Fundstelle: Art. 16 · S. 35 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=35
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 19
Notes: Diese drei Zeilen sind die Lücke, die ein Gebäudepass heute privatwirtschaftlich füllt — nächste Folie.

## Slide 20
03 · RECHTSGRUNDLAGEN
Zwei Wörter, die man nicht verwechseln darf — und die Linie, die sich ergibt
Renovierungs anforderungen — § 40 GModG Mindeststandards: Ein Nichtwohngebäude darf ab 2030 das 3,5fache und ab 2033 das 2,95fache des Referenzgebäudes nicht überschreiten — eine Pflicht mit Stichtag , die den schlechtesten Bestand nach oben zwingt. steht im deutschen Gesetz
Renovierungs pass — Art. 12 EPBD Etwas ganz anderes: ein freiwilliger Fahrplan in Etappen für ein einzelnes Gebäude vom Ist-Zustand zum Nullemissionsgebäude. steht nicht im deutschen Gesetz
Die Linie Deutschland hat den Ausweis digitalisiert — maschinenlesbar, mit Lebenszyklus-Emissionen und den beiden Smart-Angaben. Was fehlt, ist die Infrastruktur darum herum : Renovierungspass-System, nationale Datenbank, digitale Schnittstelle mit Zugang für Banken und Käufer. Genau diese Lücke …
Ehrlichkeitsgrenze Sagen Sie nicht „die EPBD schreibt den Gebäudepass vor“. Richtig ist: Die Richtlinie verlangt, dass Energieausweis, Renovierungspass und Gebäudedaten digital, maschinenlesbar und über Datenbanken zugänglich werden — das deutsche Recht hat davon bisher den Ausweis umgesetzt. Ein…
Fundstelle: S. 23 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/bund/GmodG-letzte.pdf#page=23
Fundstelle: S. 29 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=29
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 20
Notes: Der Satz, der die Tabelle zusammenfasst: Die Richtlinie verlangt nicht mehr Papier, sondern Daten, die weiterverwendet werden können — und sie verlangt, dass ein Gebäude einen Weg vor sich hat, nicht nur einen Zustand hinter sich. Im Publikum sitzt immer jemand, der die zwei Wörter verwechselt.

## Slide 21
04
Der digitale Energieausweis
Ziel: der Unterschied zwischen PDF und Datensatz · 8 Minuten
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 21

## Slide 22
04 · ENERGIEAUSWEIS
Ein Ausweis nach EPBD ist zweierlei zugleich
Ein lesbares Dokument und ein maschinenlesbarer Satz, den eine Datenbank, eine Bank oder ein Portal weiterverarbeiten kann.
In der vorgestellten Umsetzung liefert jeder Ausweis diesen Satz über eine Schnittstelle — Schema, Rechtsstand, Formularversion inbegriffen.
Art. 19 sagt ausdrücklich: ein gescanntes PDF genügt nicht.
Fundstelle: § 79 Abs. 2 · BGBl. S. 26 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/bund/GmodG-letzte.pdf#page=26
Fundstelle: Art. 19 · S. 38 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=38
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 22

## Slide 23
04 · ENERGIEAUSWEIS
Die 31 Pflichtangaben — und was „fehlt“ heißt
Von der Fassung des Gesetzes über Registriernummer, Anschrift und Gebäudeart bis zum Verhältniswert gegenüber dem Referenzgebäude und dem Berechnungsverfahren.
Entscheidend ist nicht die Liste, sondern der Umgang mit Lücken : Jede Angabe trägt einen Status.
Der Unterschied, auf den es ankommt „noch nicht beurteilt“ ist eine Erfassungslücke, „nicht anwendbar“ ist eine Feststellung. Wer beides gleich behandelt, verliert die Information, die den Prüfer interessiert.
Fundstelle: § 85 Abs. 1 · S. 29 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/bund/GmodG-letzte.pdf#page=29
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 23
Notes: „nicht ermittelbar“ heißt amtliche Lücke, nicht Erfassungsversäumnis — sonst sucht man den Fehler am Objekt.

## Slide 24
04 · ENERGIEAUSWEIS
Die vier digitalen Merkmale
Externe Signale Reaktionsfähigkeit des Gebäudes — Ja/Nein · Nr. 26
Niedertemperatur Bereitschaft der Wärmeverteilung — Ja/Nein · Nr. 27
Smart Readiness Indikator nach Art. 15
Gebäudelogbuch Verknüpfung nach Art. 2 Nr. 41
Beim Logbuch wird geprüft, ob die Passdatei wirklich existiert — die Verknüpfung allein genügt nicht als Nachweis.
Ehrlichkeitsgrenze Der Smart-Readiness-Indikator ist EU-seitig freiwillig und in Deutschland nicht verbindlich eingeführt. Er steht im Ausweis als nicht bewertet — mit Begründung, nicht als leeres Feld. Und: Die beiden Erfassungsfelder für externe Signale und Niedertemperatur sind bei den meisten…
Fundstelle: § 85 Nr. 26/27 · S. 29 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/bund/GmodG-letzte.pdf#page=29
Fundstelle: S. 34 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=34
Fundstelle: S. 18 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=18
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 24

## Slide 25
05
Der Gebäudepass — Akte statt Momentaufnahme
Ziel: verstehen, warum Rechte das Kernthema sind · 8 Minuten
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 25

## Slide 26
05 · GEBÄUDEPASS
Die fortgeschriebene Akte eines Bauwerks
Ausweisdaten, Bauteile, Anlagentechnik, Dokumente, Wartung, Chronik. Der Pass überdauert den Eigentümerwechsel, weil er das Gebäude beschreibt und nicht seinen Besitzer.
Die Richtlinie nennt das ein digitales Gebäudelogbuch : ein gemeinsames Repositorium aller gebäudebezogenen Daten. Der Renovierungspass ist darin zu speichern oder über eine eindeutige Adresse zugänglich.
Fundstelle: Art. 2 Nr. 41 · Logbuch · S. 18 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=18
Fundstelle: Art. 12 Abs. 8 · S. 30 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=30
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 26

## Slide 27
05 · GEBÄUDEPASS
Sieben Lesestufen, eine Leiter
Jede Stufe sieht zusätzlich zur darunterliegenden
Stufe
Rolle
Sieht zusätzlich
Eigentümer
alles, einschließlich Freigabe und Widerruf
Energieberater
Bauteilschichten, U-Werte, Bilanzen, Heizlast, Ökobilanz
Hausverwaltung
Wartungsfristen, Verträge, Zähler, Aufgaben
Bank
Kosten, Sanierungsbedarf, Förderung, Datenherkunft, Signaturen
Fundstelle: Art. 16 · Datenaustausch · S. 35 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=35
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 27
Notes: Art. 16 verlangt Zugang zu Gebäudedaten für Eigentümer, Mieter und von ihnen benannte Dritte — genau das bildet die Leiter ab.

## Slide 28
06
Der Renovierungspass — ein Fall, durchgerechnet
Ziel: das Herzstück, an einem echten Gebäude · 9 Minuten
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 28

## Slide 29
06 · RENOVIERUNGSPASS
Nicht eine Liste von Vorschlägen — eine Reihenfolge mit Jahreszahlen
Artikel 12 verlangt einen Fahrplan in Etappen vom Ist-Zustand zum Nullemissionsgebäude.
Fundstelle: Anhang VIII · S. 64 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=64
Fundstelle: Art. 12 · S. 29 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=29
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 29
Notes: Schritt 3 bleibt offen, weil keine Anlagengröße hinterlegt ist — die Lücke steht im Pass, statt geschätzt zu werden.

## Slide 30
06 · RENOVIERUNGSPASS
Einfamilienhaus, Baujahr 1971, Ölkessel, 287 m²
Zustand
Maßnahme
Jahr
Endenergie
Klasse
heute
ungedämmt, einfach verglast, Öl
331 kWh/(m²·a)
nach 1
Gebäudehülle und Fenster
2027–2029
105,5
Fundstelle: § 43 · S. 9 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/bund/GmodG-letzte.pdf#page=9
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 30

## Slide 31
06 · RENOVIERUNGSPASS
Kosten mit Herkunft — und wenn nichts zu tun ist?
Jeder Betrag trägt eine Kennung:
Angebot eines Betriebs führt Betrieb und Datum mit — überschreibt einen Vorschlag
Von Hand eingetragen bewusste Eingabe des Beraters
Aus der Kostenermittlung aus dem Projekt gerechnet
Vorschlag aus den Kostenrechnern gilt für das Gesamtvorhaben, nicht für die Etappe
Dann steht das ausdrücklich da — aber nur, wenn der gemessene Zustand es trägt (Klasse A oder A+ ohne Schritte).
Bei schlechterer Klasse und leerem Fahrplan steht wörtlich:
Dazu die nächste Betrachtung des Gebäudes, 20 Jahre nach Abnahme.
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 31

## Slide 32
07
Beweiswert — was eine Zahl belastbar macht
Ziel: Vertrauen technisch erklären, ohne zu übertreiben · 5 Minuten
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 32

## Slide 33
07 · BEWEISWERT
Vier Schritte zum Nachweis, dass eine Fassung an einem Tag genau so aussah
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 33

## Slide 34
07 · BEWEISWERT
Wo die Grenze liegt
Ehrlichkeitsgrenze — aktiv sagen, bevor jemand fragt Die Signatur ist fortgeschritten, nicht qualifiziert nach eIDAS. Die Vermutungswirkung des Artikels 41 — Datum, Uhrzeit und Unversehrtheit gelten als richtig, das Gegenteil muss beweisen, wer es behauptet — greift damit nicht .
Ein qualifizierter Vertrauensdienst ist in Vorbereitung.
Ein Widerruf des Anbieterzertifikats wird bislang nicht abgefragt.
Was die Kette leistet — und was nicht Sie belegt Unversehrtheit und Zeitpunkt und ist ohne Mitwirkung des Ausstellers prüfbar. Sie sichert, dass nichts verändert wurde — nicht , dass alles stimmt. Für die Richtigkeit steht der Aussteller ein. Deshalb die Statusangaben an jedem Feld.
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 34

## Slide 35
08
Was Banken brauchen
Ziel: die Brücke zur Finanzierung · 4 Minuten
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 35

## Slide 36
08 · BANKEN
Drei Zusagen, eine Sperre
Für ein Finanzinstitut gibt es ein eigenes Ausgabeprofil: erst die Zahlen, die eine Finanzierungsentscheidung trägt, und zu jeder Zahl ihre Herkunft. Dieselbe Adresse liefert den Inhalt maschinenlesbar.
Kein Kreditrating Der Pass bewertet das Gebäude, nicht die Kreditwürdigkeit.
Rückführbar Jeder verdichtete Wert bleibt auf seine Eingangsdaten zurückführbar — Datenpfad an jedem Feld.
Keine verdeckte Bewertung Jedes Feld nennt, ob es erfasst, gerechnet oder geschätzt ist.
Die Sperre Widerspricht die Sanierungs-Kennzahl der Effizienzklasse — hoher Wert, also „kein Handlungsbedarf“, bei Klasse D bis H —, wird sie nicht ausgewiesen , sondern durch die Begründung ersetzt. Die Kennzahl zählt erfasste Maßnahmen; sind keine erfasst, fällt sie hoch aus.
Fundstelle: Art. 16 · Datenaustausch · S. 35 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=35
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 36
Notes: Eine Zahl, die wie ein Befund aussieht und in Wahrheit eine Erfassungslücke ist, wäre in einer Kreditakte das Gefährlichste überhaupt. Deshalb zeigen wir sie lieber gar nicht.

## Slide 37
09
Was offen ist — und Fragen
Ziel: Glaubwürdigkeit durch Offenheit · 4 Minuten
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 37

## Slide 38
09 · WAS OFFEN IST
Ein Anforderungskatalog mit 340 Punkten begleitet die Umsetzung
Der Stand ist messbar und wird fortgeschrieben. Offen bleiben vor allem drei Dinge — und keines davon ist ein Programmierproblem:
Artikel 12 im deutschen Recht
Ein qualifizierter Vertrauensdienst
Die Erfassung
Fundstelle: Art. 12 · S. 29 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=29
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 38

## Slide 39
09 · FRAGEN
Fragen, die kommen werden
Enter enthüllt die nächste Antwort „Ist der Renovierungspass verpflichtend?“ Die EPBD verlangt, dass Mitgliedstaaten ein System einführen. Die deutsche Umsetzung steht aus. Freiwillig ist er heute schon nutzbar, und für Verkauf und Finanzierung ist er bereits ein Argument. „Ersetzt das de…
Fundstelle: Art. 12 Abs. 2 · S. 29 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=29
Fundstelle: Art. 16 · S. 35 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=35
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 39

## Slide 40
QUELLEN
Die beiden Quellen, aus denen jede Fundstelle stammt
Gesetz zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes … (GModG) BGBl. 2026 I Nr. 226, ausgegeben 28.07.2026, Gesetz vom 23.07.2026, 59 Seiten.
Richtlinie (EU) 2024/1275 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (Neufassung) ABl. L, 2024/1275 vom 8.5.2024, 68 Seiten.
Beide Dateien liegen mit Fundstelle, Abrufdatum und SHA-256 im Quellenverzeichnis . Ändert sich eine Fassung, fällt es über den Hash auf. Wörtliche Zitate sind als solche gesetzt; die EPBD-Pflichten in der Artikeltabelle sind sinngemäß wiedergegeben und je Zeile mit der Seitenzahl belegt.
Eine Lehre aus der Vorbereitung Die Einzelnorm-Seiten der bekannten Rechtsportale zeigten am 06.09.2026 beim § 85 noch die Fassung vor dem GModG — 20 statt 31 Nummern. Wer daraus zitiert, zitiert veraltetes Recht. Maßgeblich ist das Bundesgesetzblatt.
Fundstelle: GModG-letzte.pdf · S. 1 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/bund/GmodG-letzte.pdf#page=1
Fundstelle: eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf · S. 1 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=1
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 40

## Slide 41
Vielen Dank.
Die Richtlinie verlangt nicht mehr Papier, sondern Daten, die weiterverwendet werden können — und dass ein Gebäude einen Weg vor sich hat, nicht nur einen Zustand hinter sich. Dipl.-Ing. Rolf Krause · ingenieurbüro rolf krause · Ginsterweg 2a · 41379 Brüggen · das-ingenieurbuero.com dena-Expert…
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 41

## Slide 42
A
Anhang — die beiden Gesetze im Vergleich
Steckbrief, Aufbau, acht Gegenüberstellungen, vier Lücken · zum Nachschlagen bei Fragen
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 42
Notes: Nicht im Vortragslauf zeigen. Über Esc (Übersicht) oder B (Register) gezielt ansteuern, wenn eine Frage danach verlangt. Alle Seitenzahlen sind am PDF nachgeprüft.

## Slide 43
ANHANG A1
Zwei Texte, zwei Rechtsnaturen
Richtlinie (EU) 2024/1275 — „EPBD“
Gesetz vom 23.07.2026 — „GModG“
Rechtsnatur
Richtlinie: bindet die Mitgliedstaaten hinsichtlich des Ziels, nicht die Eigentümer unmittelbar
Artikelgesetz: ändert das GEG und benennt es in Gebäudemodernisierungsgesetz um; bindet Eigentümer unmittelbar
Fundstelle
ABl. L, 2024/1275 vom 8.5.2024 · 68 Seiten
BGBl. 2026 I Nr. 226, ausgegeben 28.07.2026 · 59 Seiten
Aufbau
Erwägungsgründe (S. 1–13), 38 Artikel (S. 14–47), Anhänge I–X (S. 48–68)
9 Artikel; Artikel 1 und 2 enthalten den neuen Gesetzestext als Änderungsanweisungen
Adressat
Fundstelle: S. 1 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=1
Fundstelle: S. 1 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/bund/GmodG-letzte.pdf#page=1
Fundstelle: Art. 35 · S. 47 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=47
Fundstelle: Art. 9 · S. 58 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/bund/GmodG-letzte.pdf#page=58
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 43

## Slide 44
ANHANG A2
Ein Gesetz, vier Inkrafttretensdaten
Artikel
Seiten
Was darin steht
Gilt ab
Artikel 1
S. 1–14
Umbenennung GEG → GModG; § 43 Bio-Treppe; § 56 Gebäudeautomatisierung
29.07.2026
Artikel 2
S. 15–45
§ 40 Renovierungsanforderungen · § 79 digitaler Ausweis · § 85 die 31 Angaben · § 86 Effizienzklassen · § 88b Lebenszyklus · § 106 Solar · Anlage 10a · Verweise auf DIN/TS 18599:2025-10
01.01.2027
Fundstelle: Artikel 9 · S. 58 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/bund/GmodG-letzte.pdf#page=58
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 44
Notes: Das ist die häufigste Verwechslung überhaupt: „Das GModG ist doch seit Juli in Kraft.“ — Ja, Artikel 1. Der Ausweisteil kommt am 1. Januar 2027.

## Slide 45
ANHANG A3 · GEGENÜBERSTELLUNG 1
Der Energieausweis
EPBD — Artikel 19
GModG — § 79, § 85
Umgesetzt: digital, maschinenlesbar, Papier nur auf Verlangen — spiegelbildlich zu Art. 20 Abs. 1 EPBD
Offen: die Aufforderung zur Anlaufstelle unterhalb Klasse C findet sich im Gesetz nicht.
Fundstelle: S. 38 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=38
Fundstelle: S. 26 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/bund/GmodG-letzte.pdf#page=26
Fundstelle: S. 40 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=40
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 45

## Slide 46
ANHANG A4 · GEGENÜBERSTELLUNG 2
Anhang V ↔ § 85: fast wörtlich übernommen
EPBD — Anhang V Nr. 1
GModG — § 85 Abs. 1
Die Vorderseite nach Anhang V (Klasse, Primär- und Endenergie, Anteil erneuerbarer Erzeugung vor Ort, betriebsbedingte Treibhausgase) findet sich in § 85 Abs. 1 Nr. 9, 10, 11, 14 und 16 wieder. Nicht übernommen: Buchstabe f) — die Kontaktdaten der Anlaufstelle.
Fundstelle: S. 59 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=59
Fundstelle: S. 29 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/bund/GmodG-letzte.pdf#page=29
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 46
Notes: Das ist die sauberste 1:1-Umsetzung im ganzen Gesetz — und zugleich der Beleg dafür, dass die beiden Felder wirklich erfasst werden müssen und nicht abgeleitet werden dürfen.

## Slide 47
ANHANG A5 · GEGENÜBERSTELLUNG 3
Die Skala A–G
EPBD — Artikel 19 Abs. 2
Eine Klasse A+ ist zulässig für Gebäude, deren Schwellenwert mindestens 20 % unter dem des Nullemissionsgebäudes liegt und die vor Ort mehr erneuerbare Energie erzeugen, als ihrem Primärenergiebedarf entspricht.
GModG — § 86 Abs. 3/4, Anlage 10a
Klasse (NWG)
Primärenergie­referenzfaktor
≤ 1,0
> 1,0
> 1,48
> 1,97
> 2,46
> 2,95
> 3,5
Fundstelle: S. 38 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=38
Fundstelle: S. 30 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/bund/GmodG-letzte.pdf#page=30
Fundstelle: Anlage 10a · S. 46 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/bund/GmodG-letzte.pdf#page=46
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 47

## Slide 48
ANHANG A6 · GEGENÜBERSTELLUNG 4
Mindestvorgaben für den schlechtesten Bestand
EPBD — Artikel 9 Abs. 1
Für Wohngebäude verlangt Absatz 2 stattdessen einen nationalen Pfad — keine gebäudescharfe Pflicht.
GModG — § 40 Abs. 2
Als erfüllt gilt die Anforderung unter anderem bei Errichtung ab 1996, bei überwiegender Wärmeerzeugung aus Biomasse oder Wärmepumpe und bei Versorgung mit Fernwärme (Abs. 3).
Der methodische Unterschied Die Richtlinie definiert die Schwelle statistisch — als Perzentil des nationalen Bestands. Das Gesetz definiert sie rechnerisch — als Vielfaches des Referenzgebäudes. Beides führt zu einer Pflicht mit Stichtag, aber die Zahlen sind nicht ineinander umrechenbar.
Fundstelle: S. 24 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=24
Fundstelle: S. 23 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/bund/GmodG-letzte.pdf#page=23
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 48

## Slide 49
ANHANG A7 · GEGENÜBERSTELLUNG 5
Fossile Heizungen — hier geht das Gesetz eigene Wege
EPBD — Artikel 13 Abs. 7/8
Die Richtlinie kennt keine Quote für CO₂-neutrale Brennstoffe . Sie verlangt von den Mitgliedstaaten den Ausstieg aus mit fossilen Brennstoffen betriebenen Heizkesseln und kündigt Leitlinien der Kommission zur Einstufung solcher Kessel an. Den Weg dorthin bestimmt das nationale Recht.
Das Nullemissionsgebäude nach Art. 11 darf am Standort keine CO₂-Emissionen aus fossilen Brennstoffen verursachen — das ist eine Anforderung an das Gebäude, nicht an den Brennstoff.
GModG — § 43 Abs. 1
Flankiert von § 42a: eine Grüngas-/Grünheizölquote für die Inverkehrbringer soll bis zum 1. Dezember 2026 in einem eigenen Gesetz eingeführt werden.
Sauber formulieren Nicht „die EU verlangt 10 Prozent Bio ab 2029“. Richtig: Die Quote ist eine deutsche Regelung , mit der der Gesetzgeber den von der Richtlinie geforderten Ausstiegspfad ausfüllt.
Fundstelle: S. 30 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=30
Fundstelle: Art. 11 · S. 28 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=28
Fundstelle: S. 9 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/bund/GmodG-letzte.pdf#page=9
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 49

## Slide 50
ANHANG A8 · GEGENÜBERSTELLUNG 6
Gebäudeautomation: 290 kW oder 70 kW?
EPBD — Artikel 13 Abs. 9
GModG — § 56 Abs. 1
Damit ist die Streitfrage entschieden Beide Werte stehen in der Richtlinie — 290 kW war die Stufe bis Ende 2024 , 70 kW ist die Stufe bis Ende 2029 . Das Gesetz übernimmt die zweite Stufe wortgetreu. Wer heute 290 kW als geltende Schwelle nennt, zitiert die abgelaufene Stufe.
Fundstelle: S. 31 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=31
Fundstelle: S. 11 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/bund/GmodG-letzte.pdf#page=11
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 50
Notes: Das war lange eine offene Frage in unseren Werkzeugen: 70, 100 oder 290 kW. Antwort: 70 kW, Frist 31.12.2029, wörtlich aus Art. 13 Abs. 9 lit. b übernommen.

## Slide 51
ANHANG A9 · GEGENÜBERSTELLUNG 7
Solarenergie auf Gebäuden — Stufe für Stufe
Gebäudegruppe
EPBD Art. 10 Abs. 3
GModG § 106 Abs. 2
neue öffentliche Gebäude · neue NWG > 250 m²
bis 31.12.2026
ab 01.01.2027
bestehende öffentliche Gebäude > 2.000 m²
bis 31.12.2027
ab 01.01.2028
bestehende NWG > 500 m² bei größerer Renovierung
bis 31.12.2027 (bestehende NWG)
ab 01.01.2028, wenn Änderungen nach § 36 ausgeführt werden
Fundstelle: S. 28 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=28
Fundstelle: S. 33 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/bund/GmodG-letzte.pdf#page=33
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 51

## Slide 52
ANHANG A10 · GEGENÜBERSTELLUNG 8
Nullemission und Lebenszyklus
Thema
EPBD
GModG
Neubau als ZEB
Art. 7 Abs. 1: ab 01.01.2028 Gebäude öffentlicher Einrichtungen, ab 01.01.2030 alle neuen Gebäude
§ 10a (Artikel 3, ab 2028) für neue öffentliche Nichtwohngebäude; § 10 neu (Artikel 4, ab 2030) für alle
Begriff
Art. 11: keine CO₂-Emissionen aus fossilen Brennstoffen am Standort; nach Möglichkeit Reaktion auf externe Signale
§ 3 Nr. 25a: sehr hohe Gesamtenergieeffizienz, keine CO₂-Emissionen aus fossilen Brennstoffen am Standort, keine oder sehr geringe betriebsbedingte Treibhausgase
Lebenszyklus-GWP
Art. 7 Abs. 2: ab 01.01.2028 für neue Gebäude > 1.000 m², ab 01.01.2030 für alle — berechnet und im Ausweis offengelegt
§ 85 Abs. 1 Nr. 17 mit denselben Daten und Schwellen; ermittelt und berichtet nach § 88b
Fundstelle: S. 23 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=23
Fundstelle: S. 47 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/bund/GmodG-letzte.pdf#page=47
Fundstelle: S. 28 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=28
Fundstelle: S. 46 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/bund/GmodG-letzte.pdf#page=46
Fundstelle: S. 23 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=23
Fundstelle: S. 31 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/bund/GmodG-letzte.pdf#page=31
Fundstelle: S. 44 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=44
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 52

## Slide 53
ANHANG A11
Vier Vorgaben ohne deutsches Gegenstück
Renovierungspass — Art. 12 + Anhang VIII System bis 29.05.2026 einzuführen; Anhang VIII schreibt den Inhalt vor: Ist-Zustand, grafischer Fahrplan in Stufen, nationale Anforderungen mit Zeitpunkten, Erläuterung der optimalen Abfolge, je Schritt Einsparung in kWh und Prozent, Treibhausgasminderung,…
Nationale Datenbank — Art. 22 „Jeder Mitgliedstaat richtet eine nationale Datenbank für die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden ein …“ — mit Upload des vollständigen Ausweises einschließlich aller Berechnungsdaten. Das GModG kennt eine Registrierstelle für Registriernummern, aber keine solche Dat…
Datenaustausch — Art. 16 „Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Gebäudeeigentümer, Mieter und Verwalter direkten Zugang zu den Daten ihrer Gebäudesysteme haben.“ Dritte mit deren Zustimmung; Verknüpfung mit dem digitalen Gebäudelogbuch, sofern vorhanden. kein Gegenstück im Gesetz
Intelligenzfähigkeit — Art. 15 Optionales Unionssystem; Kommissionsbericht bis 30.06.2026, delegierter Rechtsakt bis 30.06.2027. Für Deutschland derzeit nicht verbindlich — im Ausweis deshalb nicht bewertet mit Begründung. bewusst offen
Was diese vier verbindet Sie beschreiben nicht das Gebäude, sondern die Infrastruktur um das Gebäude herum — Fahrplan, Datenbank, Zugang, Bewertung. Genau dort endet die deutsche Umsetzung bisher, und genau dort setzt ein privatwirtschaftlicher Gebäudepass an.
Fundstelle: S. 29 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=29
Fundstelle: S. 64 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=64
Fundstelle: S. 41 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=41
Fundstelle: S. 35 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=35
Fundstelle: S. 34 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=34
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 53

## Slide 54
ANHANG A12
Wie man aus diesen beiden Dokumenten richtig zitiert
GModG — drei Fallen
Die Inhaltsübersicht ist kein Normtext. Auf den Seiten 2–5 steht die neue Paragrafenfolge. § 43 erscheint dort — der Wortlaut steht auf Seite 9.
Jeder Paragraf steht in einer Änderungsanweisung. „34. Die §§ 85 bis 87 werden durch die folgenden §§ 85 bis 87 ersetzt“ — das Zitat beginnt erst danach, in Anführungszeichen.
Derselbe Paragraf kann zweimal vorkommen , in Artikel 1 und noch einmal geändert in Artikel 2. Maßgeblich ist die Fassung des später in Kraft tretenden Artikels.
EPBD — zwei Fallen
Erwägungsgründe sind keine Pflichten. Die Seiten 1–13 begründen; die Artikel ab Seite 14 verpflichten.
Der Inhalt steht oft im Anhang. Art. 12 verweist auf Anhang VIII, Art. 19 auf Anhang V. Wer nur den Artikel liest, kennt die Anforderung nicht.
Und die Portalfalle Die Einzelnorm-Seiten der bekannten Rechtsportale zeigten am 06.09.2026 beim § 85 noch die Fassung vor dem GModG — 20 statt 31 Nummern. Maßgeblich ist das Bundesgesetzblatt.
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 54
Notes: Alle Seitenzahlen in diesem Vortrag sind gegen die PDF-Seiten der beiden Originaldokumente geprüft. Das Register (Taste B) führt jede Fundstelle mit der geprüften Seite.

## Slide 55
ANHANG A13
Sechs Sätze, die jede Rückfrage tragen
Wenn gefragt wird …
Der Satz
Beleg
Gilt das GModG schon?
Artikel 1 seit dem 29. Juli 2026 — der Ausweisteil mit den 31 Angaben erst ab dem 1. Januar 2027.
Muss der Ausweis digital sein?
„Er ist digital in einem maschinenlesbaren Format auszustellen“ — Papier nur auf Verlangen.
Woher kommen die Smart-Felder?
Aus Anhang V der Richtlinie, fast wörtlich als § 85 Abs. 1 Nr. 26 und 27 übernommen.
Ab wann Gebäudeautomation?
Über 70 Kilowatt bis zum Ablauf des 31. Dezember 2029 — so in Richtlinie und Gesetz.
Ist der Renovierungspass Pflicht?
Fundstelle: Art. 9 · S. 58 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/bund/GmodG-letzte.pdf#page=58
Fundstelle: § 79 Abs. 2 · S. 26 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/bund/GmodG-letzte.pdf#page=26
Fundstelle: Anh. V · S. 59 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=59
Fundstelle: § 85 · S. 29 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/bund/GmodG-letzte.pdf#page=29
Fundstelle: Art. 13 · S. 31 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=31
Fundstelle: § 56 · S. 11 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/bund/GmodG-letzte.pdf#page=11
Fundstelle: Art. 12 · S. 29 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=29
Fundstelle: Art. 2 Nr. 41 · S. 18 → https://www.das-ingenieurbuero.com/rechtsquellen/eu/eu_gebaeuderichtlinie_neufassung_2024.pdf#page=18
ingenieurbüro rolf krause · Vom Blatt Papier zum Datensatz · Folie 55